## Slide 3
什么是物联网？物联网无线通信技术有
哪些类型？
1.物联网简介
物联网（Internet of Things，简称IoT)），是指物物相连的互联网。按照国际电信联盟(ITU)的定义，物联网主要解决物品与物品(Thing to Thing,T2T)，人与物品 (Human to Thing，H2T)，人与人(Human to Human,H2H)之间的互联。
中国物联网校企联盟将物联网定义为当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合，实现物体与物体之间，环境以及状态信息实时的共享以及智能化的收集、传递、处 理、执行。广义上说，当下涉及信息技术的应用，都可以纳入物联网的范畴。

## Slide 4
2.物联网无线通信技术的类型
物联网无线通信技术可以将车辆、家用电器、公共设施以及各种电子产品、应用软件分别连接到互联网中，并通过无线网络技术及大数据、云计算、人工智能进行信息交换。
什么是物联网？物联网无线通信技术有
哪些类型？
物联网“物与物”之间的信息交换采用实体导线连接是不现实的，只能依赖于无线通信技术。

## Slide 5
2.物联网无线通信技术的类型
什么是物联网？物联网无线通信技术有
哪些类型？
（1）短距离无线通信技术 应用于物联网的短距离通信技术主要包括 Wi-Fi、蓝牙、射频识别以及 Zigbee 等通信 技术。
（2）低功耗广域网通信技术 物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求，专为低带宽、低功耗、远距离、 大量连接的物联网应用而设计的 LPWAN 技术快速兴起。LPWAN（low-powerWide-Area Network），即低功耗广域网通信技术。
应用于物联网的无线通信技术很多，主要分为两类。

## Slide 6
短距离无线通信技术有哪些应用？
1.Wi-Fi通信技术
Wi-Fi是Wirele Fidelity的英文缩写，是无线局域网络认证标准。Wi-Fi又称之为IEE802.11标准，IEE802.11标准是全球目前无线局域网的通用标准。
（1）Wi-Fi 通信技术的优点：无线电波覆盖范围较广；传输速率较高；无线数据传播模式。
（2）Wi-Fi 通信技术的缺点：安全性较低、易受干扰、功耗较高、组网能力低。

## Slide 7
2.蓝牙通信技术
蓝牙(Bluetooth)是一种适用于短距离范围内的无线通信标准，蓝牙通信标准由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)制定，目前最新版本为2020年制定的蓝牙5.2。
短距离无线通信技术有哪些应用？
（1）蓝牙通信技术的优点：功耗低、低延时、较高的安全性、有效范围内可无视障碍物进行连接。
（2）蓝牙通信技术的缺点：传输距离较短、传输速率不高。

## Slide 8
3.射频识别通信技术
射频识别（Radio Frequency Identification，简称RFID）技术，在物联网应用中是一种较为常用的短距离通信技术，通过无线电信号对目标物体进行自动识别以及数据信息的读取工作。
短距离无线通信技术有哪些应用？
RFID 通信由电子标签、带天线的读写器和控制器（应用软件）三部分构成。

## Slide 9
3.射频识别通信技术-特性和类型
短距离无线通信技术有哪些应用？
RFID 通信具有以下七大技术特性：超强的抗干扰性；RFID 电子标签具有相对较高的存储空间，最高可扩充至 1MB 以上；可通过编程技术对 RFID 电子标签的数据信息进行动态修改；具有较长的使用寿命；对障碍物的穿透能力较强；可对 RFID 产品设置密码，因此 RFID 通信技术具有较高的安全性；可同时对多个 RFID 产品进行快速扫描及数据信息的读取。
根据 RFID 技术的特性，可将 RFID 产品分为 三大类：无源 RFID 产品、有源 RFID 产品和半有源 RFID 产品。

## Slide 10
4.Zigbee通信技术
Zigbee又称“紫蜂协议”，是一种小范围、低功耗、低速率、低成本的无线自组织网络技术。Zigbee是基于IEEE 802.15.4标准的局域网协议，它所应用的领域范围为自动化领域和远程控制领域。
短距离无线通信技术有哪些应用？
Zigbee 协议框架构成： 一 部 分 是 IEEE 802.15.4 定义的底层标准协议，另一部分是由 Zigbee 联盟在 IEEE 802.15.4 的基础上进行扩充的标准协议。

## Slide 11
4.Zigbee通信技术-网络构成
短距离无线通信技术有哪些应用？
Zigbee 通信技术中的网络节点按照功能可分为协调器、路由器和终端设备。

## Slide 12
低功耗广域网通信技术有哪些应用？
1.LoRa通信技术
LoRa是Long Range的英文缩写，劳拉技术，即远距离大范围无线通信。LoRa通信技术在物联网行业中被广泛应用。LoRa 主要在ISM频段中进行应用。
低功耗广域网（LPWAN）技术在物联网应用中可实现大范围网络覆盖。LPWAN 技术具有低带宽、低功耗、远距离、海量连接的特点。LPWAN 技术可分为两类：一类是在未获得授权频段下使用的技术，如 LoRa 通信技术；另一类是在授权频段下使用的技术，如 NB-IoT 通信技术。
LoRaWan 是 Long Range Wide Area Network 的 英 文 缩 写， 即 LoRa 广域网标准。 LoRaWAN 属于开放式标准，它规范了 LoRa 技术在 LPWAN 中的通信协议。

## Slide 13
低功耗广域网通信技术有哪些应用？
1.LoRa通信技术-构成及优缺点
LoRa 网络由 LoRa 终端设备、基站、应用服务器和云服务器构成。
（1）LoRa 通信技术的优点：①远距离通信，最远可达 20km。 ②低功耗。 ③多节点，网络节点可达十万级。
（2）LoRa 通信技术的缺点：①频段易受到干扰，因此增大了网络部署的难度。 ②需重新建设网络信号塔和基站。

## Slide 14
2.NB-IoT 通信技术
NB-IoT是Narrow Band Internet of Things的英文缩写，即窄带物联网技术。NB-IoT内建于蜂窝网络，只消耗大约180kHz的带宽，可直接部署于GSM网络、UMTS 网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。NB-IoT 具有广覆盖、低成本、低功耗、支持海量连接等特点。
低功耗广域网通信技术有哪些应用？
从应用开发角度，NB-IoT 应用架构由 NB-IoT 终端、NB-IoT 信 息邮局、NB-IoT 人机交互系统三部分组成。

## Slide 15
2.NB-IoT 通信技术-参数对比
低功耗广域网通信技术有哪些应用？
LoRa 通信技术与 NB-IoT 通信技术重要参数之间的数据对比表

## Slide 16
物联网无线通信技术在智能网联汽车上
有哪些应用？
1.物联网无线通信技术在智能网联汽车上应用的优势
1）继承移动网络的全部优点。
2）根据硬件设备或需求的不同，可采用多种技术进行组合应用。
3）低功耗。
4）覆盖范围广。
智能网联汽车是物联网应用中的一个重要领域。车辆在行驶过程中需要进行快速位移活动，因此智能网联汽车对网络数据信息的实时性有着较高的要求。建设一个低延迟、覆盖广、多连接的无线通信网络，是实现并普及智能网联汽车的关键环节。

## Slide 17
物联网无线通信技术在智能网联汽车上
有哪些应用？
2.物联网无线通信技术在智能网联汽车上应用的体现
①在行驶过程中，遇到前方出现紧急情况时，通过蓝牙通信技术发出提示信息。
②在行驶过程中突然发生故障或交通事故时：第一种解决方案是通过 Wi-Fi通信技术，使用车辆终端系统向服务器平台发送支援请求。 第二种解决方案是通过 Zigbee 网络技术向附近车辆发出支援请求。
③在自动驾驶过程中，可通过射频识别技术获取前方道路信息，并对行驶方向进行控制与调整。
④可通过 RoLa 和 NB-IoT 通信技术，打造车与车、车与路、车与互联网的低功耗广域网络。

## Slide 18
物联网无线通信技术在智能网联汽车上
有哪些应用？
总之，随着移动网络通信技术和物联网无线通信技术在汽车中的应用，智能网联汽车的 V2X 功能将全面实现，让汽车“无人驾驶”成为可能。

## Slide 19
Thanks！
19